## Slide 1: 컴퓨터공학실험II 2장 Verilog 기초

## Slide 2: Verilog
HDL(Hardware Description Language)의 한 종류로 가장 널리 쓰인다.
회로도 방식과 Verilog 방식 비교
항목 | 회로도 방식 | Verilog 방식
설계 시간 | 상대적으로 많이 걸림 | 상대적으로 적게 걸림
설계 용이성 | 논리 설계 능력 필요 복잡해질수록 많이 어려워짐 | 동작을 이해하면 비교적 쉽게 기술 가능
설계 이해 | 설계자 이외에는 이해하기 어려움 | 다른 사람도 비교적 쉽게 이해
설계 변경 | 설계자도 변경이 쉽지 않음 | 다른 사람도 쉽게 변경 가능
설계 이식성 | 라이브러리나 툴을 바꾸려면 쉽지 않음 | 비교적 쉽게 다른 것으로 바꿀 수 있음.
문서화 작업 | 별도의 기술 문서를 작성해야 하는 부담 | 설계용 Verilog 코드를 기술 문서로서 활용 가능

## Slide 3: Verilog
Verilog(베릴로그)는 전자 회로 및 시스템에 사용되는 하드웨어 기술
언어로, 회로 설계, 검증, 구현 등 여러 용도로 사용할 수 있다.
C 언어 와 비슷한 문법을 가져서 사용자들이 쉽게 접근할 수 있도록 만들어졌다. ‘if’나 ‘while’과 같은 제어 구조도 동일하며, 출력 루틴 및 연산자들도 거의 비슷하다.
C 언어와 달리, 블록의 시작과 끝을 중괄호 기호를 사용하지 않고, 대신에 Begin과 End를 사용하여 구분하고, HDL의 특징인 시간에 대한 개념이 포함되었다는 것 등의 일반적인 프로그램과의 다른 점도 존재한다.

## Slide 4
Verilog module
Verilog
Verilog 는 머리부, 선언부, 몸체부 등 크게 세 부분으로 구성된다.
머리부 는 키워드 module 로 시작하여 모듈 이름, 포트 목록 그리고 (;) 으로 끝난다.
키워드와 동일한 이름을 사용할 수 없다.
선언부 는 포트 목록에 나열된 포트들의 방향, 비트 폭, reg 및 wire 선언 , parameter 선언 등 모듈에서 필요로 하는 것들을 선언한다.
몸체부 는 회로의 기능, 동작, 구조 등을 표현하는 다양한 Verilog 구문들로 구성된다.
Semicolon
No Semicolon

## Slide 5: Verilog
Verilog Data Type
Register : 추상적인 저장 장치
  reg : 절차형 할당문(always,initial)에 의해 값을 받는 객체.
  integer : 정수형 변수.
  time,realtime : 시간형 변수(타이밍 체크가 필요한 상황에서 시뮬레이션 시간을 처리).
  real : 실수형 변수.
Net : 디바이스의 물리적인 연결
  wire : 변수들이 모듈내에서 어떻게 연결되어 있는지 나타내 주는 변수.
  tri : 선을 서로 연결할 때 사용하여 wire와 달리 tri는 3상태(tri-state) net에 사용된다.
Input : 입력 신호
Output : 출력 신호

## Slide 6
Verilog
Verilog HDL의 상수 선언
  비트수 제한이 있는 reg 값 선언시 형식 : (비트수)’(입력형식)(입력값)
  Size를 정하지 않은 값 (사이즈를 특별히 정하지 않아도 선언이 가능하다.)
  214; [정수 214]
  ‘h32; [16진수 32]
  ‘o324; [8진수 324]
  Size를 정한 값(맨 처음에 몇 비트인지 정해주고 선언한다.)
  4’b1111; [4bit의 2진수 1111]
  4’hf; [4bit의 16진수 f(=4’b1111)]
  4’d15; [4bit의 10진수 15(4’b1111)]
  부호가 있는 수의 처리(음의 값은 2의 보수로 처리 되어 저장된다)
  -8’d6; [8비트의 -6]

## Slide 7
Verilog 연산자
기호 | 기능 | 기호 | 기능
{},{{}} | 결합, 반복 | ^ | 비트단위 exclusive or
+,-,*,/,** | 산술 | ^~ 또는 ~^ | 비트 단위 등가
% | 나머지 | & | 축약(reduction) and
>,>=,<,<= | 관계 | ~& | 축약 nand
! | 논리 부정 | ¦ | 축약 or
Verilog

## Slide 8
Shift 연산자
조건 연산자
conditional_expression = expression1 ? expression2 : expression3
기호 | 기능 | 기호 | 기능
<< | 왼쪽 shift | >> | 오른쪽 shift
Verilog

## Slide 9
결합 및 반복 연산자
Concatenation Operators : { }
//A = 1’b1 , B=2’b00 , C=2’b10
Y = {B,C} // Results Y is 4’b0010
X = {A, B, 3’b110} // Result X is 6’b100110
Z = {A, B[0], C[1]} // Result Z is 3’b101
Replication Operators : {{ }}
//A = 1’b1 , B = 2’b01 , C = 2’b00
Y = {4{A}} //Result Y is 4’b1111
X = {4{A},2{B}} //Result X is 11110101
Z = {4{A}, {2{B}, C} //Result Z is 1111010100
Verilog

## Slide 10
Verilog 구문
Timescale
  ‘timescale <시간단위>/<정밀도>
  <시간단위> : 이 값을 선언하면, 그 파일 내의 모든 시간 단위는 선언한 값으로 바뀐다.
  EX) ‘1ns’라고 선언하면, 그 파일 내의 모든 시간 단위는 1ns가 된다.
  <정밀도> : 정밀도는 주어진 시간 단위로 구성 할 수 있는 가장 작은 지연을 나타내며,
  <시간 단위>와 관련하여 사용할 수 있는 소수점의 허용범위를 나타낸다.
Verilog

## Slide 11: Verilog
Verilog 연속 할당문
assign
  assign 구문은 입력 피연산자의 값에 변화(event)가 발생할 때마다 우변의 식이 평가되고,
  그 결과 값이 할당문 주변의 net을 구동(drive)하는 하드웨어적 특성을 갖는다.
  간단하게 말해서 net 변수에 특정 논리 값을 지정하는데 사용한다.
  deassign 구문은 variable에 대한 assign 문의 영향을 제거시킬 때 사용한다.
Ex)
assign wire1 = reg1; //선을 단순히 연결하는 것.
assign wire2 = (pin1)?reg2[0] : reg2[1];
// 2 to 1 mux 의 역할, 괄호안에 있는것이 참이면 “:” 앞쪽에 있는 것이 거짓이면 “:” 오른쪽에 있는 것 으로 연결.
assign wire2 = {reg1,reg2[0]}; // 서로 다른 두개의 신호를 하나의 버스로 집어 넣어줌.
wire mynet=enable&data;
wire mynet;
assign mynet = enable & data;
=

## Slide 12
Verilog 구문
always
  always 문은 시뮬레이션이 실행되는 동안 반복적으로 실행되며, 따라서 타이밍 제어와 연관된 표현에 유용하게 사용.
  @(sensitivity_list)는 always 문의 실행을 제어하는 역할을 하며, sensitivity_list에 나열된 신호들중 하나 이상에
  변화(event)가 발생했을 때 always 내부에 있는 begin-end 블록이 실행된다.
initial
  시뮬레이션이 진행되는 동안 무한히 반복되는 always 구문과는 다르게, initial 구문은 시뮬레이션이 실행되는 동안
  한번만 실행 된다.
  initial 구문의 begin-end 블록은 절차형 문장들로 구성되며 이들 절차형 문장들은 나열된 순서대로
  실행된다.
always @(sensitivity_list) begin
Blocking or nonBlocking statements;
end
initial begin
Blocking or nonBlocking statements;
end
Verilog

## Slide 13
Verilog 절차형 할당문
  문장이 나열된 순서대로 실행(execute)되어 할당 문 좌변의 변수 값을 갱신하는 소프트웨어적 특성을 가짐.
  always 구문, initial 구문 내에서 사용.
Blocking statement
Non blocking statement
Verilog

## Slide 14
Verilog Blocking 문법 예시
Verilog
Nonblocking statement
Blocking statement

## Slide 15
Verilog Blocking 문법 예시
Nonblocking statement
Blocking statement
Verilog

## Slide 16: Vivado

## Slide 17: Vivado

## Slide 18: Vivado

## Slide 19: Vivado

## Slide 20: Vivado

## Slide 21: Vivado

## Slide 22: Vivado

## Slide 23: Vivado

## Slide 24: Vivado

## Slide 25: Vivado

## Slide 26: Vivado

## Slide 27: Vivado

## Slide 28: Vivado

## Slide 29: Vivado

## Slide 30: Vivado

## Slide 31: Simulation

## Slide 32: Simulation
`timescale 1ns / 1ps
module inv(
input a,
output y
);
assign y=~a;
endmodule

## Slide 33: Simulation

## Slide 34: Simulation

## Slide 35: Simulation

## Slide 36: Simulation

## Slide 37: Simulation

## Slide 38: Simulation

## Slide 39: Simulation
`timescale 1ns / 1ps
module inv_tb;
reg aa;
wire y;
inv u_inv (
.a (aa ),
.y (y ) );
initial aa = 1'b0;
always aa = #100 ~aa;
initial begin
#1000
$finish;
end
endmodule

## Slide 40: Simulation

## Slide 41: Simulation

## Slide 42: Simulation

## Slide 43: Simulation

## Slide 44: Schematic

## Slide 45: Schematic

## Slide 46
Buf 게이트(실습)
Buf gate
  (A)와 (B)의 Boolean 식을 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
(A)
(B)