## Slide 1: 컴퓨터공학실험II 4장 NAND/NOR/XOR

## Slide 2
실험 목표
NAND/NOR/XOR Gate의 동작의 이해 및 확인
Verilog를 사용하여 다중입력 NAND/NOR Gate 및 XOR Gate 구현
입력 신호 생성 후 Simulation을 통하여 구현된 각 Gate 동작 확인
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

## Slide 3
NAND 게이트
모든 입력이 High(1)이면 Low(0)출력이 발생하며,
그 이외의 경우에는 High(1)출력이 발생한다.
(NAND는 AND 연산자의 부정의 결과이다.)
Boolean 식에서 ‘부정 곱’으로 표현
2-input NAND gate Schematic
2-input NAND gate Truth Table
A | B | Output
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 4
NOR 게이트
모든 입력이 Low(0)이면 High(1)출력이 발생하며, 입력 중 하나가
High(1)이면 Low 출력(0)이 발생한다.
(NOR는 OR 연산자의 부정의 결과이다.)
Boolean 식에서 ‘부정 합’으로 표현
2-input NOR gate Truth Table
2-input NOR gate Schematic
A | B | Output
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 5
XOR 게이트
모든 입력 값 들 중에서 High(1) 입력 값 숫자가 홀수일 때, High(1) 출력을 내보내며, High(1) 입력 값 숫자가 짝수일 때 Low 출력(0)가 발생한다.
2-input XOR gate Truth Table
2-input XOR gate Schematic
A | B | Output
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 6
다중입력 NAND 게이트(실습)
4-input NAND gate
  (A)와 (B)의 Boolean 식을 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
  4-input NAND gate의 진리표 완성
(A)
(B)

## Slide 7
다중입력 AND 게이트(실습)
4-input NAND gate 진리표
In A | In B | In C | In D | Out E | Out F | Out G
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 8
다중입력 NOR 게이트(실습)
4-input NOR gate
  (A)와 (B)의 Boolean 식을 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
  4-input NOR gate의 진리표 완성
(A)
(B)

## Slide 9
다중입력 NOR 게이트(실습)
4-input NOR gate 진리표
In A | In B | In C | In D | Out E | Out F | Out G
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 10
다중입력 XOR 게이트(실습)
4-input XOR gate
  (A)와 (B)의 Boolean 식을 비교
  (A)와 (B)의 Verilog 코딩
  (A)와 (B)의 Simulation을 통해 출력 결과 비교
  (A)와 (B)의 동작을 FPGA의 동작 시켜 비교
  4-input XOR gate의 진리표 완성
(A)
(B)

## Slide 11
다중입력 XOR 게이트(실습)
4-input XOR gate 진리표
In A | In B | In C | In D | Out E | Out F | Out G
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 12
다중입력 AOI 게이트(실습)
4-input AOI(AND OR Inverter) gate
  Verilog 코딩
  Simulation을 통해 출력 결과
  FPGA의 동작 확인
  4-input AOI gate의 진리표 완성

## Slide 13
다중입력 AOI 게이트(실습)
4-input AOI(AND OR Inverter) gate 진리표
In A | In B | In C | In D | Out E | Out F | Out G
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  |