## Slide 1: 컴퓨터공학실험II 6단원 논리 및 연산 회로

## Slide 2
실험 목표
Adder(가산기)/ Subtractor(감산기) 의 개념 이해
Code converter(부호 변환기)의 개념 이해
Verilog를 사용하여 다양한 Adder 및 Subtractor 구현
Verilog를 사용하여 다양한 Code converter 구현
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

## Slide 3
Half Adder / Full Adder
Half Adder(HA)는 2개의 입력과 출력을 가진다.
입력은 1-bit(A,B) 수 2개, 출력은 Sum(S)과 Carry(C)로 구성된다.
2개의 1-bit 수를 더해서 1-bit로 표현할 수 있는 수보다 클 때, Carry가 생성된다.
Full Adder(FA)는 Carry 또한 더할 수 있는 가산기로서 실질적인 기초 연산회로로 사용된다.
Half Adder Boolean Function
Half Adder
Full Adder Boolean Function
Full Adder

## Slide 4
Subtractor는 Adder와 반대로 1-bit 수의 뺄셈을 위한 논리회로이다.
Half Subtractor(HS)는 2개의 1-bit 입력 A, B와 출력 A-B의 결과를 의미하는 Difference(D)와 Borrow(B)로 구성된다.
한 자리보다 더 큰 숫자의 뺄셈을 한다면 앞의 수에서 Borrow를 가져온다.
Full Subtractor(FS)는 Borrow도 입력이 되어 완전한 Subtractor의 기능을 갖춘다.
Subtractor
Half Subtractor Boolean Function
Half Subtractor
Full Subtractor
Full Subtractor Boolean Function

## Slide 5
Logic Circuit Design Procedure
Design Procedure
설계하기 위한 회로의 구조와 동작을 고려하여 Truth Table로 작성한다.
Truth Table의 내용을 Karnaugh Map(K-map)으로 변환한다.
작성된 K-map의 Minimization(POS, SOP)를 거쳐 최소화된 형태의Boolean 함수를 작성한다.
최대한 NAND 또는 NOR 게이트를 사용하여 구성한다.
구성 및 실험 결과가 Truth Table과 동일한지 확인한다.
Code Converter : 입력으로 들어온 특정 부호를 정해진 방식으로 변환된 부호로 출력으로 만들어주는 논리 회로

## Slide 6
Half Adder
  (A)의 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 (B)의 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
(A)
(B)
Half Adder(실습)
Input |  | Output | 
A | B | S | C
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 7
Full Adder
  (A)의 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 (B)의 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
(A)
(B)
Full Adder(실습)
Input |  |  | Output | 
C | B | A | S | C
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 8
Half Subtractor
  (A)의 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 (B)의 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
(A)
(B)
Half Subtractor(실습)
Input |  | Output | 
A | B | b | D
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 9
Full Subtractor
  (A)의 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 (B)의 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
(A)
(B)
Full Subtractor(실습)
Input |  |  | Output | 
An | Bn | Bn-1 | bn | Dn
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 10
8421(BCD)-2421 Code converter
  (A)의 표를 이용하여 Truth Table 작성
  작성한 Truth Table을 이용하여 K-map 작성(4개)
  K-map을 minimazation하여 Boolean 함수 작성(SOP form, POS form)
  NAND 와 NOR를 활용한 형태로 각각 구성
  Verilog로 NAND형태의 8421-2421 converter 구현
  FPGA로 시뮬레이션 및 동작 확인
(A)
Code Converter(실습)