## Slide 1: 컴퓨터공학실험II 7단원 Parity bit Generator/Checker, 2-bit Binary comparator

## Slide 2
실험 목표
Parity bit Generator/Checker 및 2bit binary comparator 의
동작의 이해 및 확인
Verilog를 사용하여 Parity bit Generator/Checker , 2bit binary comparator 구현
입력 신호 생성 후 Simulation을 통하여 구현된 각 Gate 동작 확인
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

## Slide 3
Parity bit Generator
  Binary 정보 를 전송할 때 error 를 검출하기 위해 parity bit가 사용된다.
  Binary 데이터를 보낼 때 parity bit 라 불리는 1-bit를 추가로 넣어 보내는 방법으로, binary 데이터의 ‘1’bit 의 수가 홀수 개 이면 parity bit 는 ‘1’로, 또한 ‘1’bit의 수가 짝수 개 이면 parity bit을 ‘0’으로 놓게 된다. 따라서 전체적으로는 항상 짝수개의 ‘1’ bit의 수를 갖는
  전송 데이터 형태를 갖게 되어 목적지로 전송하게 된다.
Parity bit 생성기

## Slide 4
Parity bit 조사기
Parity bit Checker
  수신기에서 패리티를 검사하는 회로를 parity checker 이라고 한다.
  패리티 조사기의 출력은 PEC(parity error checker) 로 표시되며, 1이 홀수 개일 경우
  (오류일 경우) 1을 표시하며, 1이 짝수 개 이거나 0개 일 경우 PEC 는 0을 나타낸다.

## Slide 5
2-bit binary comparator
  2-bit의 이진수 A, B가 있을 때 이들 두 수를 비교하여 A>B이면 F1이,
  A=B이면 F2가, 그리고 A<B이면 F3가 ‘1’이 되도록 출력하는 조합 논리 회로.
2-bit 이진 비교기

## Slide 6
Parity bit 생성기 (실습)
Parity bit generator
  K-map 작성
  Truth table 완성
  Verilog 코딩
  Simulation을 통해 출력 결과(8,4,2,1 주기)
  FPGA의 동작 확인

## Slide 7
Parity Generator Truth Table
In A | In B | In C | In D | Out E
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
Parity bit 생성기 (실습)

## Slide 8
Parity bit 조사기 (실습)
Parity bit checker
  K-map 작성
  Truth table 완성
  Verilog 코딩
  Simulation을 통해 출력 결과(8,4,2,1 주기)
  FPGA의 동작 확인

## Slide 9
Parity Generator Truth Table
  Input : 5 ( InA, InB, InC, InD, InP)
  Output : 1 (Out PEC)
Parity bit 조사기 (실습)

## Slide 10
2-bit 이진 비교기 (실습)
2-bit binary comparator
  K-map 작성
  Truth table 완성
  Verilog 코딩
  Simulation을 통해 출력 결과(8,4,2,1 주기)
  FPGA의 동작 확인

## Slide 11
2-bit Binary comparator Truth Table
In A | In B | In C | In D | Out F1 | Out F2 | Out F3
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
2-bit 이진 비교기 (실습)